ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СУ-НАКЛЕЙКИ

При применении (установке) СУ-наклейки необходимо:

- тщательно очистить поверхность от возможных механических загрязнений - СУ-наклейку необходимо наносить на гладкую обезжиренную поверхность;

- сделать записи в соответствующее поле СУ-наклейки с указанием даты и подписи лица, установившего СУ-наклейку, шариковой ручкой или маркером;

- снять СУ-наклейку с бумажной основы и наклеить на опечатываемый объект на участок возможного доступа;

- аккуратно по всей длине разгладить СУ-наклейку, не допуская образования воздушных пузырей и складок;

- время выдержки для надежной фиксации СУ-наклейки - 20 минут;

- номер установленного сигнального устройства-наклейки занести в журнал регистрации (в случае необходимости, в журнал регистрации также занести дополнительную информацию о названии компании или описание логотипа, размещенного на СУ-наклейке).

Попытка вскрытия СУ-наклейки легко определяется визуально по наличию на нем контрольной надписи “OРENED! ВСКРЫТО!” и товарного знака “SILtech СИЛтэк”, сохраняющихся при попытке повторного наклеивания.

Попытка снятия СУ-наклейки путем термического воздействия (выше 85°C) легко определяется по специальному проявляющемуся рисунку черного цвета (до воздействия полупрозрачного), либо полностью изменившемуся цвету материала на черный.

Перед снятием СУ-наклейки необходимо визуально убедиться в отсутствии следов его вскрытия, а именно:

- проявляющихся контрольных надписей;

- механических повреждений;

- изменение цвета материала;

- нарушение матового слоя материала, отсутствие полупрозрачного рисунка, проявляющегося при термическом воздействии;

- следов термического воздействия по специальному проявляющемуся рисунку черного цвета, либо полностью изменившемуся цвету материала на черный;

- следов воздействия химических реактивов;

- изменение топографии размещения и соответствие цифрового номера, логотипа